## Slide 1
ZoneKV: A Space-Efficient Key-Value Store for ZNS SSDs
DAC 23，中科大， 字节
Notes: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10247926

## Slide 2
- 提出了ZoneKV，一种针对ZNS SSDs的空间高效键值存储系统。
- 观察到现有的RocksDB适配到ZNS SSDs会导致区域碎片化和空间放大问题。
- 因此，我们提出了一个基于生命周期的区域存储模型和特定级别的区域分配算法，将生命周期相似的SSTables存储在同一区域。
- 在真实的ZNS SSD上评估了ZoneKV，结果显示ZoneKV能够减少高达60%的空间放大，并保持比RocksDB with ZenFS更高的吞吐量。
摘要
Notes: 相较于现有在QEMU[1]、FEMU[2]等模拟器上的工作，此工作能展示ZNS SSD在不同的真实场景下的性能表现;
相较于西数已有的基于真实设备（ZN540）的工作，我们使用浪潮提供的最新ZNS盘，一方面，其介质选用更好的TLC颗粒(西数是QLC颗粒），关键参数上也有区别，例如已知的，zone size 2GB->1.4GB，最大带宽也更大。另一方面，

## Slide 3
ZNS SSDs是一种新型SSD，采用新的NVMe存储接口。它们将逻辑块地址（LBA）划分为多个相同大小的区域，每个区域只能顺序写入并在重置后再次使用。这种强制性的顺序写入允许ZNS SSDs进行更粗粒度的地址转换。此外ZNS SSDs将垃圾回收和数据放置的功能留给主机侧，这使得用户可以设计出有效技术来利用ZNS SSDs的优势，例如新的索引和缓冲区管理器。
LSM-tree：
ZNS SSDs：
ZNS SSDs与LSM-tree（Log-Structured Merge-tree）的契合性：LSM-tree将随机写入转换为顺序写入，大大提高了写入性能。它已被用于许多键值存储中，例如 BigTable、LevelDB 和 RocksDB。
基于LSM树的键值存储包含内存和磁盘两部分。内存组件，由MemTable和Immutable MemTable组成。 MemTable以仅追加模式存储最新的键值。当达到存储阈值时，Memtable 将转换为只读的 Immutable MemTable；磁盘或SSD部分由多个级别组成，每个级别由多个排序字符串表（SSTables）组成。每个级别都有大小限制，并且大小限制呈指数增长。当级别超过其大小限制时，将触发压缩操作，通过将 L i 中的 SSTable 合并到 Li +1 来将数据下推。
1 Introduction
Notes: 相较于现有在QEMU[1]、FEMU[2]等模拟器上的工作，此工作能展示ZNS SSD在不同的真实场景下的性能表现;
相较于西数已有的基于真实设备（ZN540）的工作，我们使用浪潮提供的最新ZNS盘，一方面，其介质选用更好的TLC颗粒(西数是QLC颗粒）；另一方面，关键参数上有区别，例如已知的，zone size 2GB->1.4GB，最大带宽也更大。

## Slide 4
ZenFS：
1 Introduction
ZenFS 被提出用来使RocksDB适应ZNS SSD。到目前为止，ZenFS 是唯一支持 ZNS SSD 的基于 LSM 树的键值存储。
ZenFS适应ZNS： ZenFS是西数开发的存储后端模块。它可以为新生成的 SSTable 分配区域，并从包含无效数据的区域回收可用空间。 ZenFS 采用经验方法（？）将 SSTable 放入区域中，由于区域中的 SSTable 可能具有不同的生命周期，因此区域内会产生许多无效数据。
ZoneKV：
ZoneKV采用基于生命周期的区域存储模型和特定级别的区域分配算法，使每个区域中的SSTable具有相似的生命周期。本文贡献：
Notes: 例如，当选择中的SSTable来执行压缩，并且中的所有SSTable都应该存储在中，压缩后新生成的SSTable可以被写入到不同的Zone，例如。因此，每个zone里包含的数据的生命周期就不同了。这样一来，zone中的无效数据就不会被及时回收，增加了LSM-tree的空间放大。
例如，当选择𝐿_2中的SSTable来执行压缩，并且𝐿_3中的所有SSTable都应该存储在𝑍𝑜𝑛𝑒_1中，压缩后新生成的SSTable可以被写入到不同的Zone，例如𝑍𝑜𝑛𝑒_2。因此，每个zone里包含的数据的生命周期就不同了。这样一来，zone中的无效数据就不会被及时回收，增加了LSM-tree的空间放大。

## Slide 5
1 Introduction
为了解决ZNS SSD上LSM-tree的空间放大问题，ZoneKV提出了一种基于生命周期的区域存储模型，在一个区域中维护具有相似生命周期的SSTable，以减少空间放大并提高空间效率。
ZoneKV提出了一种特定于级别的区域分配算法来组织ZNS SSD中LSM树的级别。特别是，ZoneKV 将 L 0 和 L 1 放在一个区域中，因为这两个级别中的 SSTable 具有相似的生命周期。另外，ZoneKV将L i ( i ≥ 2)中的所有SSTable水平划分为切片，不同的切片存储在不同的zone中，使得每个zone的SSTable具有相同的生命周期。
我们将 ZoneKV 与 RocksDB 以及真实 ZNS SSD 上最先进的系统 ZenFS 进行比较。与RocksDB相比，ZoneKV可以减轻约50%-60%的空间放大，与ZenFS相比，这一改进约为40%-50%。此外，ZoneKV 实现了最高的吞吐量。
Notes: 实际上还有一篇文章叫ZenFS+，可能是当时还没见刊，完全没有提到

## Slide 6
三、性能优化和数据放置策略：
进一步地，根据所得实验数据，探索适用于ZNS SSD的数据管理机制，利用ZNS的区块信息可见性的优势，可能有效的优化例如：利用硬件的区域状态信息优化数据放置策略，优化缓存策略或垃圾回收算法等。
一、实验环境搭建: 搭建模拟环境，配置真实测试环境。
二、分别基于模拟平台和真实设备进行评估测试：
系统级测试: 利用Linux下系统工具如fio、nvme-cli测试，主要关注设备本身硬件性能。
端到端应用测试: 部署应用（如RocksDB with ZenFS ）设计实验，分析性能表现。具体包括但不限于：写入、更新性能，读性能，简单的并发测试多线程读、多线程写性能，不同比例的读写混合负载下的表现。
技术方案
Notes: 我们的设备是有区别的，例如：介质区别、关键参数区别，例如已知的，zone size 2GB->1.4GB，最大带宽也更大。
过去的工作：要么模拟器。要么真实设备，只有一款真实设备，SSD vs ZNS。
我们的工作：模拟器 vs ZNS1 vs ZNS2

## Slide 7
与现有的工作相比：
相较于在QEMU、FEMU等模拟器上的研究，一方面，我们使用的模拟器是最新的，基于内核实现的；另一方面，能展示ZNS SSD在不同的真实场景下的性能表现，尤其是延迟等参数上区别会较明显。
相较于西数已有的基于真实设备（ZN540）的工作，首先西数更关注于硬盘内部的硬件级设计规划。另外我们使用浪潮提供的最新ZNS盘，一方面，其介质选用更好的TLC颗粒(西数是QLC颗粒，延迟高寿命短），另一方面二者关键参数上也有区别，如Zone size等（之前基于实际设备的工作中只出现过一款Zone size = 2GB的硬盘）。
QEMU：https://www.qemu.org/
FEMU：https://github.com/vtess/FEMU
NVMeVirt: A Versatile Software-defined Virtual NVMe Device，FAST 23
技术方案
Notes: 我们的设备是有区别的，例如：介质区别、关键参数区别，例如已知的，zone size 2GB->1.4GB，最大带宽也更大。
过去的工作：要么模拟器。要么真实设备，只有一款真实设备，SSD vs ZNS。
我们的工作：模拟器 vs ZNS1 vs ZNS2

## Slide 8
NVMeVirt: A Versatile Software-defined Virtual NVMe Device，FAST 23
Nvme-cli: https://github.com/linux-nvme/nvme-cli
Libzbd: https://zonedstorage.io/docs/tools/libzbd
NVMEvirt: 最新的NVMe模拟器，支持ZNS，用于构建ZNS模拟环境，该模拟器通过内核模块模拟NVMe设备，提供类似真实设备的性能表现。
ZenFS: 为RocksDB提供的文件系统插件，支持ZNS SSD，显著减少系统写放大。
Linux系统工具: 经前期测试验证已支持ZNS的工具：包括fio、nvme-cli等，用于性能测试和管理ZNS SSD。
zbd-tools: 包括gzbd、libzbd。Gzbd能提供可视化，libzbd是最新的zone语义用户库，支持Zone逻辑设备的管理和操作。
实验工具
Notes: https://github.com/linux-nvme/nvme-cli
https://zonedstorage.io/docs/tools/libzbd

## Slide 9
NVMevirt模拟器
如图，构建了一个Zone大小为10MB的ZNS盘，使用nvme-cli报告状态如下:
实验平台

## Slide 10
实验平台
ZNS设备
ZNS采用U.2接口，如右图
另外，初步测试了RocksDB + ZenFS的表现，与之前NVMevirt模拟结果相比，模拟器的延迟过低。我认为原因在于它是内核模块实现，可能只体现了主机l/O栈的延迟。
连接到服务器后，查看块设备，如右下图所示

## Slide 11
Q&A
Thanks！
Notes: Thanks for listening!

## Slide 12
ZNS设计及其特性
ZNS（Zoned Namespace）是一种面向大规模数据中心设计的新型存储设备，其设计理念是将SSD的存储空间按更大的粒度划分为不同的区域，每个区域具有独立的属性。与传统的块设备最大的不同在于，ZNS要求在一个区域内顺序写入数据。ZNS的设计旨在解决传统固态硬盘(SSD)存在的一些问题，例如其中比较典型的写放大问题，并提供了更高性能和更低成本的存储解决方案。
更具体地，ZNS将存储空间划分为多个区域（zones），每个区必须按顺序写入，回收复用之前必须被显示的重置。ZNS带来的优势主要有：
ZNS简介

## Slide 13
ZNS的优势
提高性能：主要通过引入顺序写入方式，减少寻址（映射）、垃圾回收等传统SSD中FTL层带来的开销，提高了性能。
寿命优化： 通过减少随机写入（其可能带来设备内写放大），延长存储设备的使用寿命，降低维护和更换的成本。使得制作更廉价、更大容量、更可靠的SSD变得可能。
可见性&可预测性：传统硬盘对于上层应用来说是黑盒。但ZNS允许应用感知数据存入磁盘后的物理位置，支持根据不同的应用场景对存储空间进行灵活划分，以提高存储效率。另一方面，由于消除了设备内的写放大，使得写入的性能开销可预测。
ZNS简介

## Slide 14
ZNS简介
如何适配ZNS
下面介绍主机软件适应ZNS的三种方法：
主机端闪存转换层（HFTL）：HFTL充当ZNS SSD的写入语义与执行随机写入及就地更新的应用之间的中介。它的职责与SSD中的FTL相似，但仅限于管理转换映射和相关的垃圾回收。
文件系统：通过将Zone接口逻辑与现有存储堆栈整合，可以消除与HFTL和FTL数据放置及相关间接开销。这也可以改善设备上的数据放置。但是，目前大多数文件系统主要执行就地写入，适应区域存储模型通常很困难。一些文件系统（如f2fs、btrfs和zfs）可能更适合ZNS。
针对顺序写入操作的应用：对于顺序写为主的存储应用来说，ZNS是一个很好的选择。例如，基于日志合并（LSM）树的数据库。这些应用因为其顺序写入的特性，与ZNS接口的设计高度兼容。反之，就地更新为主的应用则很难支持，除非对核心数据结构进行根本性修改。
Notes: 尽管HFTL的职责较SSD FTL小，但它必须管理其对CPU和DRAM资源的使用，因为这些资源与主机应用共享。HFTL简化了与主机端信息的整合，增强了数据放置和垃圾回收的控制，并向应用程序提供传统块接口。目前，例如dm-zoned、dm-zap、pblk和SPDK的FTL等工作显示了HFTL的可行性和应用性，但目前只有dm-zap支持ZNS SSD。

## Slide 15
相关文献
ZNS相关文献：
ZNS: Avoiding the Block Interface Tax for Flash-based SSDs
ZNS+: Advanced Zoned Namespace Interface for Supporting In-Storage Zone Compaction
eZNS：An Elastic Zoned Namespace for Commodity ZNS SSDs
ZNSwap: ZNSwap: un-Block your Swap
WALTZ：Leveraging Zone Append to Tighten the Tail Latency of LSM Tree on ZNS SSD
GearDB: A GC-free Key-Value Store on HM-SMR Drives with Gear Compaction
……

## Slide 16
摘要
OS swap
OS swap的初衷——当系统遇到内存压力时，它选择内存页，将其驱逐到交换设备(操作系统从页表中解映射要驱逐的页，并交换出该页，将其写入交换设备。)
Block SSD的空间管理
在传统SSD中，FTL维护的是LBA到物理地址的映射。例如：想要更新一个块，找一个新块先写；改映射表；将原位置上的旧数据标为失效。再对旧的失效块进行垃圾回收。
这种管理机制一方面需要空间上over-provisioning (OP)，另一方面设备端进行的GC会与用户I/O竞争带宽。
Zoned Namespace SSD(ZNS)
新兴的“存储接口”，改变了逻辑上的组织方式——Zone，（每个Zone大小在物理上与SSD的擦除块大小对齐），在一个Zone内必须顺序写（write or append，对于append，SSD在完成后才会返回具体写入的位置，这允许对一个Zone同时进行多个写请求）。Zone状态：Empty，Open，Full。要重写Zone，需要显示的清除，转换为Empty状态。
Notes: 当系统内存占用高时，选择内存页将其驱逐到交换设备。Linux会将这些页面标记为“交换出”。数据页的内容将被写入Swap分区或Swap文件中，以释放内存供其他进程使用。如果系统需要访问已经被交换出的页面，Linux会将这些页面重新读取到内存中。这将可能导致其他数据页被交换出，以便为需要的页面腾出空间。
swap-slots：Linux将交换设备上的空间划分为内存大小的块，称为交换槽。操作系统为每个被换出的页面分配一个新的插槽。

## Slide 17
背景
OS swap
OS swap的初衷——当系统遇到内存压力时，它选择内存页，将其驱逐到交换设备(操作系统从页表中解映射要驱逐的页，并交换出该页，将其写入交换设备。)
Block SSD的空间管理
在传统SSD中，FTL维护的是LBA到物理地址的映射。例如：想要更新一个块，找一个新块先写；改映射表；将原位置上的旧数据标为失效。再对旧的失效块进行垃圾回收。
这种管理机制一方面需要空间上over-provisioning (OP)，另一方面设备端进行的GC会与用户I/O竞争带宽。
Zoned Namespace SSD(ZNS)
新兴的“存储接口”，改变了逻辑上的组织方式——Zone，（每个Zone大小在物理上与SSD的擦除块大小对齐），在一个Zone内必须顺序写（write or append，对于append，SSD在完成后才会返回具体写入的位置，这允许对一个Zone同时进行多个写请求）。Zone状态：Empty，Open，Full。要重写Zone，需要显示的清除，转换为Empty状态。
Notes: 当系统内存占用高时，选择内存页将其驱逐到交换设备。Linux会将这些页面标记为“交换出”。数据页的内容将被写入Swap分区或Swap文件中，以释放内存供其他进程使用。如果系统需要访问已经被交换出的页面，Linux会将这些页面重新读取到内存中。这将可能导致其他数据页被交换出，以便为需要的页面腾出空间。
swap-slots：Linux将交换设备上的空间划分为内存大小的块，称为交换槽。操作系统为每个被换出的页面分配一个新的插槽。

## Slide 18
随着闪存颗粒访问延时降低，接口带宽增加，固态硬盘上的交换不再被视为最后的内存溢出机制，而是有效回收内存和提高系统效率的关键系统组件。
但固态硬盘未被作为交换设备广泛应用，其中一个关键限制是——随着固态硬盘使用率的增加，系统性能会下降，如图:
这些性能异常现象没有简单直接的解决方案——源于块接口抽象与闪存介质的内在不匹配。
Introduction
Notes: 作者认为：这种现象是由于OS和SSD之间的消息不互通导致的。“knowledge gap”
SSD不知道哪些数据是不会再被OS使用的，又垃圾回收器进行了大量的复制

## Slide 19
动机
Swap不再仅仅是应对内存压力的手段，Swap在适度负载时可以充当内存扩展。（例如，优化文件支持和匿名内存页面之间的内存平衡。）但现有的工作更关注OS内的逻辑，本文将结合交换逻辑与SSD的行为对Linux Swap的性能进行深入分析。
GC不能感知已释放的交换槽
交换缓存不能感知GC
GC不了解页面访问模式
GC不了解OS的性能隔离
“Flash设备的激增《复活》了swap的使用"
再次观察图1，这种下降是意料之中的，因为GC开销与主动更新的数据量成比例增长。然而，当设备几乎为空（仅占其容量的10%）时，不应出现严重下降。
Notes: 再次观察这张图

## Slide 20
利用ZNS上做Swap的可能：
ZNS SSD提供了对物理数据位置的更好控制，从而支持应用程序逻辑和设备管理之间更紧密的耦合
为什么低占用时Swap性能也很差？
根本原因是设备侧GC没有感知到操作系统丢弃了一些交换出的页面，并没有使其对应的交换插槽无效，操作系统默认情况下不会通知SSD。因此，交换设备的实际占用率远高于操作系统可见的占用率，从而导致更高的GC开销。
为了解决上述问题，大多数SSD都支持了 TRIM 命令。
然而在实践中，流行的Linux发行版（例如Debian、Ubuntu）禁止使用TRIM命令进行交换。原因包括TRIM调度开销、TRIM命令的长延迟以及支持异步TRIM的复杂性。作者简单测试了当显式启用交换的TRIM时的情况（略），Linux优化后的TRIM命令与不启用TRIM效果一致
总之：TRIM开了不如不开。（swapon手册中也是这样注释的）
Notes: 给出了测试时，强行开启TRIM的CPU占用率， 最大值在32%

## Slide 21
ZNSwap为SSD空间回收提供了一种新颖的、空间高效的主机端机制，我们称之为ZNS Garbage Collector(ZNGC).
具体，带来了如下好处：
细粒度的空间管理 ：ZNSwap 可省去 TRIM 命令，实现更高的性能和更好的空间利用率。
动态的ZNGC优化 ：ZNSwap 可动态调整同时存储在交换设备中的交换页的数量
灵活的数据放置和空间回收策略 ：自定义策略
准确的多租户计费 ：显式地将GC开销归因于不同的租户
主要贡献如下:
自定义交换感知SSD存储管
一种新机制，通过利用逻辑块元数据进行有效的反向映射，使ZNS ssd能够用于交换，而无需在主机中使用资源昂贵的重定向机制。
自定义交换感知SSD存储管理策略，减少WA，提高性能，并在多租户环境中实现更好的隔离。
评估：与传统的块SSD交换相比，zsswap的99百分位延迟降低了10倍，memcached的吞吐量提高了5倍，WAF降低了2.5倍。

## Slide 22
4. Design
ZNSwap有3个核心设计目标
主机端垃圾回收： 需要一个主机端进程把碎片化的有效内容合并成一个新区，擦除被释放的旧区域。 主要挑战是如何最小化开销，因为与设备端GC不同，主机端GC直接与常规应用程序争用主机资源。从本质上讲，我们需要以最小的成本将GC从设备上加载到CPU上，因此，直接移植已有的GC实现不可行。（例如FTL中GC的实现需要维护映射表）
(2) ZNGC-OS集成：相对于设备端垃圾回收，集成到OS可以通过OS暴露的信息可以优化Swap的性能。
(3) 数据放置策略：对于不同于执行环境适用不同的放置策略，并提供了几种预设策略
（作者有意偏向于按照数据的生命周期的存放策略。）
Notes: 为了允许主机端GC移动数据而不影响使用数据的应用程序，维护一些元数据信息是不可避免的
ZNGC不需要维护额外的间接层：znGC通过将内核的反向映射元数据与交换出的页面一起存储在SSD中，避免了额外的间接层。这意味着在进行垃圾回收时，不需要查找额外的数据结构或表来获取页面的映射信息。相反，这些映射信息直接附加在交换出的页面本身上。

## Slide 23
1. 当操作系统选择要进行页面置换的页面后，它会传递给ZNS页面回收模块。
2. ZNS页面回收模块负责处理页表和交换缓存的操作。（不同于传统的置换逻辑，ZNS页面回收模块在页面被写入后更新目标位置，这是由ZNS的zone-append接口所要求的。）
3&4. 在写入页面之前，页面回收模块会咨询策略管理器（自定义策略），确定目标区域，并可以指导ZNS进行设备上某些区域的释放（？）。区域分配器会处理满区域，并在需要时分配新的区域。
页面随后被提交给Block层，然后由ZNSwap的I/O管理器处理。
5-8. I/O管理器尽可能合并区域追加（zone-append）操作，并生成包含页面数据和ZNGC所使用的反向映射信息的I/O请求。
最后，I/O管理器将I/O请求交给NVMe驱动程序，该驱动程序将数据写入ZNS SSD，并更新回收模块中页面在SSD上的位置。
Overview
Notes: blkmq（Block Multiqueue）是Linux内核中的块设备多队列子系统。它是一种用于处理块设备I/O请求的高性能、多队列设计。blkmq引入了多队列的概念，通过将I/O请求分发到多个独立的队列中进行处理，从而提高了并发性和扩展性。每个队列都有自己的调度器，可以独立地处理I/O请求，减少了竞争和争用，并且可以更好地利用多核处理器的性能。

## Slide 24
znGC集成在kernel virtual memory (VM)中。作为守护进程，当空zone数较低时触发。（或通过ZNswap策略的明确请求）
znGC
不同于块ssd，被ZNGC移动的页面讲被分配一个新的主机可见地址。如果没有额外的转换层，ZNGC必须更新保存原始页面交换槽的页表，以反映新的位置。
为此，ZNGC将相关的反向映射元数据与数据一起存储在ZNS SSD中，以帮助以后更新页表。
哪些信息需要保留在页面元数据中以保证反向映射在其生命周期内保持正确 ?
——Linux中的反向映射
Notes: znGC的主机端 垃圾回收，消除了：1TRIM 2 不可见的自动垃圾回收 3.失效数据的复制。
这个元数据将在一次请求内，与数据同时被写入SSD， 没有明确说明 是如何做到的，也没说明这个元数据具体存在哪

## Slide 25
首先，page并不直接记录虚拟映射变化，而是在其映射字段中保存一个指向 anon_vma 的指针。
anon_vma为物理页维护了一个映射到它的虚拟区域（vma）的list
再利用vma + Index 查表确定PTE
由于交换出的页面在其页表项中没有有效的物理地址，znGC返回的entry存的是 swap槽的地址。
因此在固态硬盘的逻辑块元数据中存储 anon_vma 指针和映射偏移量（索引），可实现与反向映射相同的功能。

## Slide 26
物理Zone信息：每个Zone有一个交换槽映射。该映射表保存了每个交换槽的使用信息，以及它是否有效或有交换缓存（类似于 Linux 的 swap_map）。znGC 会在空间回收过程中使用这些信息。
znGC – swap集成
值得注意的是，OS可以丢弃交换槽，znGC 会立即意识到这一变化，而不会像块固态硬盘那样使用 TRIM；
如果Zone不足，ZNGC 可能会决定回收一些大部分空闲但仍有一部分交换页的区域。这就使得 Linux 中的交换回收截止参数（50%）变得无效。
交换空间抽象：可以被用来swap-slot分配的活跃空间通过交换空间抽象进行暴露，从而避免管理物理空间的复杂性。

## Slide 27
评估
Ubuntu 20.04 Linux Kernel 5.12
512G DDR4
1T 西数ZN540 + 1T SSD
交换空间大小 = 系统内存大小 ，其他剩余的空间填充数据。
Facebook memcached-ETC
其中，90% 的请求在 10% 的key上。